## Slide 1
Prinect Anwendertage, 8. und 9. November 2013
Prepress-, Press- und Digitalintegration und Automatisierung in der Praxis
Stefan Balmer, Yvonne Müller, Wiebke Stoltenberg

## Slide 2: Prepress-, Press- und Digitalintegration und -automatisierung in der Praxis
Welche Komponenten arbeiten in dieser Prinect Live Konfiguration zusammen?
Welche Produktionsschritte laufen nach dem Zufügen von Dateien und der Freigabe durch den Kunden automatisch in Vorstufe, Druck und Digitaldruck?  Welche Vorteile der Workflow-Automatisierung können Sie ohne MIS oder Web-to-Print nutzen?
Wie geht das?

## Slide 3: Ausstattung dieser Prinect Live: Prinect Integration mit Digital, Offset und Remote Access
Prinect
Prepress Manager, Remote Access, Digital Print Manager + Pressroom Manager

## Slide 4: Workflow 1: automatische Plattenausgabe / Digitaldruck nach PDF Übergabe und PDF Approval
Prinect
Prepress Manager, Digital Print Manager + Pressroom Manager
  Zufügen des Layouts über Sequenz
Signa Vorlage
Einrichten von Jobvorlagen mit den benötigten Sequenzen
  Automatische Auftragserstellung
  Automatische Seitenzuweisung
  Automatischer Mailversand zur Freigabe
  Automatische Plattenausgabe bzw. Digitaldruck
  Copy xfdf from customer mail to Response Handler

## Slide 5: Workflow 2: Kunde erstellt selbst den Auftrag und initiiert nächste Arbeitsschritte durch hochladen der Dateien / Änderung der Preflight-Strenge / Freigabe
Prinect
Prepress Manager, Remote Access, Digital Print Manager + Pressroom Manager
  Zufügen des Layouts über Sequenz
Signa Vorlage
Kunde erstellt Auftrag von Vorlage und lädt das PDF hoch
  Automatische Auftragserstellung
  Automatische Seitenzuweisung
  Automatischer Mailversand zur Freigabe
  Automatische Plattenausgabe bzw. Digitaldruck
Einrichten von Jobvorlagen mit den benötigten Sequenzen
Preflight-Ergebnis zeigt Fehler
Kunde ändert die Preflight-Strenge

## Slide 6
– Hintergrundinformationen –
Nur am ‚Live-System‘ gezeigt – und ggf. interessant für die ‚Nacharbeit‘ …

## Slide 7: Bisherige Automatisierungsmöglichkeiten für verschiedene Produktvarianten
Verschiedene Hotfolder
  Manuelle Auftragszuweisung oder „hart verdrahtet“ im W2P System
  Unpraktisch große Anzahl an Hotfoldern
Verschiedene Gruppenvorlagen
  Keine automatische Layout-Erstellung
  Unpraktisch große Anzahl an Gruppenvorlagen
  ......
  ......

## Slide 8: Prinect Automatisierung - Grundprinzip
Verbindung + Seitenliste + Add Layout + AutoPage + AutoSheet
Gruppen-Templates
Auftrag von Vorlage
Automatische Auftragsanlage via Hotfolder
Notes: AutoPage for processing of completed page lists
AutoSheet for forwarding of layouts to output sequences

## Slide 9: Auftrag von Vorlage
Ein Auftrag ist eingerichtet und ‚läuft‘
Auftrag wird ausgewählt, ein neuer ‚Auftrag von Vorlage‘ erstellt
Zu übernehmende Teile werden angegeben
Kunde / Fälligkeitstermin werden beim Anlegen definiert

## Slide 10: Gruppen-Template
Zufügen des Ausschießschemas über ‘Add Layout’
Kann den kompletten Fertigungsprozess enthalten und dem Auftrag manuell zugefügt werden

## Slide 11: Automatische Auftragsanlage via Hotfolder
mehr als ein PDF mit gleicher JobID + Delimiter(!!!) können in den Hotfolder gelegt werden und gehen an den selben Auftrag!
2 Files to HF  1 Job
!!! Benennung der Dokumente muss erfolgen!
‚Pferdefuß‘ Kunde, Fälligkeitstermin, Menge, Seitenzahl werden vom Master übernommen (oder bleiben leer)

## Slide 12: Prinect Automatisierung mit PDF Automation Pack (1)
+ Automatische Seitenzuweisung (APA)
- Dokumente (um-)benennen oder - EIN komplettes PDF hinzufügen oder - PDF-Seitennummerierung verwenden
weist die Seiten automatisch der Position in der Seitenliste zu für den Business Manager: Platzhalter ‚*‘ für die Seitenliste nutzen!

## Slide 13: Prinect Automatisierung mit PDF Automation Pack (2)
+ PDF Approval Workflow kann verwendet werden, um den KUNDEN Seiten abzeichnen zu lassen

## Slide 14: Svendborg Tryk, DK Automatisierung über Gruppen-Templates für Digitaldruck
(Auftragsanlage in Prinance, ohne(!) ein JDF zu schreiben
Umbenennen des PDF in "Prinance Jobnumber#jobname.pdf“)
platzieren des PDF im geeigneten Prinect Hotfolder (25 verschiedene Hotfolder für verschiedene Aufträge  (Layout, Seitenzahl)
dies startet die Digitaldruck-Ausgabe (iGen3)

## Slide 15: Svendborg Tryk, DK Gruppen-Template für einen A6 Auftrag, beidseitig, 8 Seiten

## Slide 16: Svendborg Tryk, DK Gruppen-Template für einen A4 Auftrag, beidseitig, 2 Seiten

## Slide 17: Prinect Automatisierung mit PDF Automation Pack plus Remote Access
KUNDE kann
+ Freigaben machen – und Folgeschritte initiieren (ohne zu kopieren)
+ neue Aufträge mit ‘Auftrag von Vorlage’ anlegen (WebUI)
+ selbst Seiten zuweisen (über Upload, seit 2012 auch ‚zu Fuß‘)
 all diese Schritte belasten die Prepress-Mitarbeiter nicht  weniger Arbeit / mehr Kunden-Verantwortung

## Slide 18: Remote Access: Kunde weist Seiten zu beim Hochladen / mit APA / seit 2012 in Web UI

## Slide 19
Was ist neu in Remote Access 2013?

## Slide 20: Gefälligere Oberfläche und deutlich kürzere Reaktionszeiten
Prinect 2012
Prinect 2013

## Slide 21: Auswahl der Sprache im Login-Fenster
Bisher: Sprachauswahl automatisch entsprechend der jeweiligen Browser- Einstellung

## Slide 22: Individualisierbare Texte für Email-Benachrichtigungen
• Neuer, Template-basierter Editor
• Individuelle Formulierungen
• Sprachen über den Prinect Standard-Umfang hinaus

## Slide 23: Einstellung der Prinect Verarbeitungs-Priorität für Jobs, die remote gereriert werden
Höhere Priorität = kürzere Antwortzeit für Kunden

## Slide 24: Auswahl unterschiedlich toleranter Preflights
Dateien, die eine erste (strikte) Prüfung nicht beste- hen, können ohne erneutes Hochladen “weniger strikt” geprüft werden

## Slide 25: Ausblenden der Kopfzeile – für einen größeren Arbeitsbereich

## Slide 26: Weitere Verbesserungen
Rein HTML-basiertes Hochladen (inklusive drag&drop)
Seiten-Mehrfachselektion beim interaktiven Anordnen von Seiten
Statusinformationen für noch laufende Uploads können auch nach einem Logout weiter angezeigt werden
Kürzere Remote Access-Einrichtezeiten durch mitgelieferte Standardsequenzen und -Settings

## Slide 27
Diskussion

## Slide 28
Prinect Anwendertage, 8. und 9. November 2013
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Stefan Balmer, Mark Ihlenfeldt, Yvonne Müller, Wiebke Stoltenberg