## Slide 1
Prinect Anwendertage, 8. und 9. November 2013
Umstieg von Signa - Meta auf den integrierten Prinect Workflow
Detlef Freyer, Cordula Völker

## Slide 2
Shooter
MetaDimension
Signa Station
PDF Toolbox
Signa/Meta Workflow
Notes: Wenn Sie Signa/Meta Anwender sind, also noch keinen Prepress Manager installiert haben, dann könnte die Installation bei Ihnen in etwa so aussehen. Sinn und Zweck der Übung ist das Erstellen von Druckplatten, und ein CtP-Belichter sollte dabei sein. [KLICK] MetaDimension und [KLICK] Signa Station auch. Fügen wir noch einen [KLICK] Shooter hinzu, und eine [KLICK] PDF Toolbox, dann haben wir eine typische Vorstufe mit Signa/Meta. [KLICK]

## Slide 3
Qualify
Prepare
Imposition
Proofing
Ink
presetting
Rendering
Notes: Damit läßt sich dieser Workflow realisieren. [KLICK]

## Slide 4
Qualify
Prepare
Imposition
Proofing
Farb-
voreinstellung
Rendering
TIFF-B
Notes: Etwas größer dargestellt, schauen wir uns die einzelnen Produktionsschritte an. Sie sind hier in englischer Sprache eingetragen. Zum einen, weil englische Begriffe wie Proofing und Trapping längst Einzug gezogen haben in unseren Sprachgebrauch, zum anderen, weil diese Begriffe auch im Prepress Manager so verwendet werden, auf den - Sie ahnen es - diese Präsentation zuläuft.
[KLICK] Wir teilen den Workflow in die drei Segmente PDF-Bearbeitung, Ausschießen und Proofen/Rippen/CIP3.
[KLICK] Qualify und Prepare sind die ersten Arbeitsschritte. Qualify steht für die Qualifizierung eines Dokumentes auf Brauchbarkeit für die Plattenausgabe. Der wichtigste Punkt ist hier – Achtung, wieder so ein Anglizismus - das Preflighten.
„Prepare“ bezeichnet die druckspezifischen Veränderungen am Dokument, also Trapping und Color Management.
[KLICK] Mit dem nächsten Schritt sind Sie bestens vertraut, Ausschießen mit der Signa Station.
[KLICK] Auf der MetaDimension Station erfolgt das Proofen und Rippen oder Rendern.
Danach die Übergabe an den Plattenbelichter.
Der nächste Workflowschritt in Richtung Druckmaschine wäre die Erzeugung der CIP3-Datei für das PPI.
Die einzelnen Workflowschritte sind voneinander getrennt, man könnte sagen, sie wissen nichts voneinander. Der einzig Wissende mit dem Überblick ist der Bediener. Der „Fluss“ im Workflow ist manually durch den Bediener gesteuert.
Wir vergleichen das gerne mit einer Eimerkette wie früher bei der Feuerwehr für das Löschwasser. [KLICK]
[KLICK] neue Folie

## Slide 5
Qualify
Prepare
Imposition
Proofing
Farb-
voreinstellung
Rendering
Prepress Manager
“Prepress Manager” = Prepress Manager + Signa Station
Prinect Anwendertage – Umstieg auf den Prinect Workflow
Notes: Schauen wir uns jetzt an, wie diese Arbeitsschritte in einem automatisierten Workflow ablaufen.
Einen grundsätzlichen Unterschied, wahrscheinlich den größten prinzipiellen Unterschied überhaupt, sehen wir hier oben links. Der automatisierte Workflow arbeitet mit Aufträgen oder Jobs. Es gibt eine “digitale Auftragstasche”.
[KLICK] Sie kann mehrere Dateien enthalten und weiß, dass diese alle zu einem Auftrag gehören. -> Buchproduktion, Umschlag, Innenteil. -> Versionierte Jobs.
Das ist ein großer Vorteil in der Produktion und ermöglicht erst eine vollintegrierte Produktion, wie wir sie noch kurz kennenlernen werden.
Es hat aber auch einen Nachteil: Sie müssen immer erst einen Job anlegen ider einen bestehenden aufrufen, bevor Sie mit der eigentlichen Dateibearbeitung beginnen können. Wer die Arbeit mit Signa Station und MetaDimension gewohnt ist, und nur mal eben schnelle Platten machen will, wird sich erst mal daran stören.
Für diesen Anwender haben wir für Aufträge, wo es passt, eine automatische Auftragserzeugung erfunden, die mit einem Hotfolder funktioniert. Das passt überall da, wo man mit vordefinierten Auftragstypen arbeiten kann.
[KLICK] [KLICK] Ein weiterer Unterschied zu MetaDimension ist, dass dieser Auftrag mit Metadaten auf die Reise geht, die den Job beschreiben, sozusagen die digitale Auftragstasche.
[KLICK] Das Format für diese Metadaten ist das JDF > international, > Standard, > sehr groß
[KLICK] Der Auftrag durchläuft zusammen mit den Metadaten jeden Arbeitsschritt.
[KLICK] Alle Arbeitsschritte werden gemäß den Voreistellungen oder den Einstellungen, die der Bediener vornimmt, automatisch abgearbeitet, diese hohe Maß an Automatik zeichnet den Prepress Manager aus.
-> automatische PDF-Bearbeitung; - >Signa vom Cockpit aus bedient.
[KLICK] nächste Folie

## Slide 6
Qualify
Prepare
Imposition
Proofing
Farb-
voreinstellung
Rendering
Prepress Manager
“Prepress Manager” = Prepress Manager + Signa Station
Notes: Es gibt eine Basisvariante des Prepress Manager, die die automatische PDF-Bearbeitung nicht enthält.
[KLICK] In diesem Fall wird das PDF außerhalb des Prepress Manager vorbereitet, ähnlich wie im MetaDimension Workflow. Die Werkzeuge dafür sind z.B. die PDF Toolbox oder andere Programme wie Pitstop.
[KLICK] [KLICK]

## Slide 7
Qualify
Prepare
Imposition
Proofing
Ink
presetting
Rendering
“Prepress Manager” = Prepress Manager + Signa Station
Prinect Anwendertage – Umstieg auf den Prinect Workflow
Live Demo
Notes: Schauen wir uns jetzt an, wie diese Arbeitsschritte in einem automatisierten Workflow ablaufen.
Einen grundsätzlichen Unterschied, wahrscheinlich den größten prinzipiellen Unterschied überhaupt, sehen wir hier oben links. Der automatisierte Workflow arbeitet mit Aufträgen oder Jobs. Es gibt eine “digitale Auftragstasche”.
[KLICK] Sie kann mehrere Dateien enthalten und weiß, dass diese alle zu einem Auftrag gehören. -> Buchproduktion, Umschlag, Innenteil. -> Versionierte Jobs.
Das ist ein großer Vorteil in der Produktion und ermöglicht erst eine vollintegrierte Produktion, wie wir sie noch kurz kennenlernen werden.
Es hat aber auch einen Nachteil: Sie müssen immer erst einen Job anlegen ider einen bestehenden aufrufen, bevor Sie mit der eigentlichen Dateibearbeitung beginnen können. Wer die Arbeit mit Signa Station und MetaDimension gewohnt ist, und nur mal eben schnelle Platten machen will, wird sich erst mal daran stören.
Für diesen Anwender haben wir für Aufträge, wo es passt, eine automatische Auftragserzeugung erfunden, die mit einem Hotfolder funktioniert. Das passt überall da, wo man mit vordefinierten Auftragstypen arbeiten kann.
[KLICK] [KLICK] Ein weiterer Unterschied zu MetaDimension ist, dass dieser Auftrag mit Metadaten auf die Reise geht, die den Job beschreiben, sozusagen die digitale Auftragstasche.
[KLICK] Das Format für diese Metadaten ist das JDF > international, > Standard, > sehr groß
[KLICK] Der Auftrag durchläuft zusammen mit den Metadaten jeden Arbeitsschritt.
[KLICK] Alle Arbeitsschritte werden gemäß den Voreistellungen oder den Einstellungen, die der Bediener vornimmt, automatisch abgearbeitet, diese hohe Maß an Automatik zeichnet den Prepress Manager aus.
-> automatische PDF-Bearbeitung; - >Signa vom Cockpit aus bedient.
[KLICK] nächste Folie

## Slide 8
Shooter
Prinect Prepress Manager
PDF Automation
Prinect Renderer
ColorProof Pro
CIP4 Plate Remake
Prinect Signa Station
Prinect PDF Toolbox
Cockpit
Cockpit
Cockpit
Prinect Shooter
Notes: Überblick Konfiguration
Prepress Produktion, CtP Belichter
[KLICK] Prinect Server, leistungsstärkerer Rechner mit Server-Betriebssystem
[KLICK] Cockpits
[KLICK] Programme
[KLICK] Shooter
[KLICK] nächste Folie

## Slide 9
Arbeitsschritt | PDF Tools Signa/Meta | Prepress Manager
PDF Vorbereitung | manuell | automatisch*
Ausschießen | interaktiv | interaktiv
Proofen | manuell | automatisch
Rendering | automatisch | automatisch
Farbvoreinstellung | automatisch* | automatisch*
* Mit entsprechender optionalen Lizenz; zum Ausschießen wird die Signa Station oder der Imposition Editor benötigt
Notes: Vergleich

## Slide 10: Neue Merkmale des Prinect Renderer Sonderfarbensimulation mittels Spektralwert
650 nm
Spektralwerte-Datenbank der Sonderfarben
Pantone®
Orange 021C
Lab
Lab
Lab
CMYKOG

## Slide 11: Neue Merkmale des Prinect Renderer Multi-Color Farbraum
MetaDimension
CMYK
RGB
+
Prozess-
farben
Sonder-
farben
+
Prinect Renderer
CMYKRGB
Prozessfarben

## Slide 12: Neue Merkmale des Prinect Renderer Flexible Konfiguration
Prepress
Manager
Prinect
Shooter
Meta
Dimension
CtP
Meta
Dimension
Proof
Prepress Manager mit
Renderer CtP/Proof
Prinect
Shooter
Prinect
Shooter 1
Prinect
Shooter 2
Renderer
CtP/Proof
2
Prinect
Shooter 1
Meta
Dimension
CtP 1
Meta
Dimension
Proof 1
Meta
Dimension
CtP 2
Meta
Dimension
Proof 2
Prinect
Shooter 2
Prepress
Manager
Prepress Manager mit
Renderer CtP/Proof

## Slide 13
Imposition
Qualify
Prepare
Proofing
Farb-
voreinstellung
Rendering
Notes: Bis hierger haben wir im Wesentlichen die Prepress-Produktion betrachtet. Wir haben eine CIP3 (CIP4) Datei erzeugt, die Sie bisher auch erzeugt und dann ans PPI geschickt haben.
[KLICK] Schauen wir uns jetzt die Möglichkeiten an, die sich mit einem Pressroom Manger anstelle des PPI ergeben.
[KLICK] nächste Folie, Maschine erscheint übergreifend.

## Slide 14
Pressroom Manager
Farb-
voreinstellung
Maschinen-
voreinstellung
Prepress Manager
Imposition
Qualify
Prepare
Proofing
Rendering
“Prepress Manager” = Prepress Manager + Signa Station
Notes: [KLICK] Links der bereits vorgestellte Prepress-Teil, rechts der jetzt folgende Press-Teil.
Im Arbeitsschritt „Farbvoreinstellung“ hier mit Ink Presetting bezeichnet, teilen sich die Manager die Arbeit. Über die CIP4-Daten sprachen wir, schauen wir jetzt, was der Pressroom Manager damit macht.
[KLICK] Auch hier der Unterschied zum Meta/PPI Workflow: Die bereits bekannten Meta-Daten, die digitale Auftragstasche, begleiten den Job im integrierten Prinect-Workflow natürlich übergreifen zu den jeweiligen Instanzen.
Das JDF übergibt den Job an den Prepress Manager und ich übergebe die Präsentation ab hier an Cordula.

## Slide 15: Farbverbrauchsberechnung mit Prinect Pressroom Manager
  Bereitstellen der richtigen Menge an Farbe
Gesamt-farbauftrag
x
x
Notes: Flächendeckungswerte mit Prinect Pressroom Manager erzeugen
Farbverbrauchsberechnung
  für gesamten Auftrag
  für die richtige Auflagenhöhe
  Bereitstellen der richtigen Menge an Farbe

## Slide 16: Druckmaschine mit Auftragsdaten voreinstellen
Prinect Pressroom Manager
Platten
fertig?
Spezial-
papier
vorhanden?
Auflage
Liefertermin
Kundenname
Notizen
Artikel-
nummer
Wiederhol-
auftrag?
Bessere Vorbereitung des Bedieners
Flächendeckungswerte
Format
Papierklasse,-art
Grammatur
Arbeitsgang-status
(Sprach-)
Version
Flächendeckungswerte
Format
Papierklasse, -art Grammatur
Auflage
Liefertermin
Kundenname
Notizen
Notes: Bekannte Angaben aus dem Signa-Meta-Prepress Interface-Workflow:
Flächendeckungswerte
Format, Papierdicke
Papierklasse, Papierart, Grammatur
Zusätzliche Angaben vom Prinect Pressroom Manager:
Auflage, Liefertermin, Kundenname, Notizen, Mengen
Zusätzliche Ansichten am Prinect Press Center:
Auftragsstatus, Status Platte, Sprachversion, ggf. Artikelnummer
-> Bessere Vorbereitung des Bedieners

## Slide 17: Arbeitsgang vom Plattenzettel einlesen
  Richtiger Arbeitsgang automatisch am Prinect Press Center ausgewählt
Notes: Barcodeleser scannt Arbeitsgangnummer für Druckmaschine
  Richtiger Arbeitsgang automatisch am Prinect Press Center ausgewählt

## Slide 18: Arbeiten mit Wiederholaufträgen
Prinect Pressroom Manager
Reduziert Einrichtezeit und Makulatur
Puder-
einstellungen
Anleger-einstellungen
Papier-
einstellungen
Ausleger-einstellungen
Färbungs-
einstellungen
Lüfter-
einstellungen
Notes: Einstelldaten der Druckmaschine werden zentral gespeichert und wiederverwendet
-> Reduziert Einrichtezeit und Makulatur
Papiereinstellungen, Luftunterstützung, Anleger, Auslegereinstellungen)
- Wiederholauftragsdaten von Druckmaschine aus zentral im PRM abspeichern nur möglich mit PRM, da Aufträge und nicht Bögen angelegt sind.
- nur möglich, weil Auftrag mit allen Druckeinstellungen (Papierlauf, Lüfter, Puder, Farbe, Papierformat, -dicke) in den PRM rückgespeichert wird (Übertragung von Druckmaschine an PRM)
Bedingung: Arbeitsgang muss identisch sein

## Slide 19: Arbeiten mit Palettenzetteln
Einfaches Zuordnen von Paletten in der Weiterverarbeitung oder im Zwischenlager
Palettenzettel drucken
Notes: Ausdrucken von Palettenzetteln für den aktiven Auftrag
 Leichtere Identifikation von Paletten in der Weiterverarbeitung oder im Zwischenlager
Palettenzettel ist erzeugbar durch PRM (mit DB)

## Slide 20
Kalkulation
Planung
Aus-
wertung
Über-
wachung
Planung
Auswertung
Überwachung
Farbqualität
Kalkulation
Organisation

## Slide 21
Kalkulation
Planung
Aus-
wertung
Über-
wachung

## Slide 22: Planung mit Prinect Scheduler
  Optimale zeitliche Nutzung des Maschinenparks
  alle Abhängigkeiten sind sichtbar
1
2
3
4
5
6
Planung
Notes: Zeitliches Einplanen von Arbeitsgängen auf Maschinen und Geräte
  -> Optimale zeitliche Nutzung des Maschinenparks
  -> alle Abhängigkeiten sind sichtbar

## Slide 23
Qualify
Prepare
Proofing
Ink presetting
Rendering
Job presetting
Imposition
Kalkulation
Planung
Aus-
wertung
Über-
wachung

## Slide 24: Betriebsdatenauswertung mit Analyze Point
Analyze Point
Auftragsverfolgung
Produktivitätskennzahlen
Maschinen-vergleich
Zeiterfassung
  Optimierung der Produktion
Mengen
Zeiten
Aus-
wertung
Notes: Auswertung von Produktionszeiten und –mengen
Automatische Betriebsdatenerfassung der angeschlossenen Geräte
-> Optimierung der Produktion

## Slide 25
Qualify
Prepare
Proofing
Ink presetting
Rendering
Job presetting
Imposition
Kalkulation
Planung
Aus-
wertung
Über-
wachung

## Slide 26: Neue Farbqualitätsreports mit Analyze Point
Konzept
Image Control
Inpress Control
Axis Control
mit Press Center
  Auftragszertifikat beweist Druckqualität
Analyze Point
Farbmess-daten
Über-
wachung
Notes: Auswertung der Farbmessdaten von Inpress -, Axis -, Image Control
Dokumentation der Fortdruckqualität des Auftrags

## Slide 27
Qualify
Prepare
Proofing
Ink presetting
Rendering
Job presetting
Imposition
Kalkulation
Planung
Aus-
wertung
Über-
wachung

## Slide 28: Auftragserstellung und Nachkalkulation mit dem Prinect Business Manager
  Sichere Auftragsbearbeitung mit reduziertem Aufwand
Prinect Business Manager
Angebot
Auftragstasche
Auftragsstatus
Kundenverwaltung
Nachkalkulation
Vorstufe
Kal-
kulation
Notes: Auftragserstellung und Nachkalkulation mit dem Prinect Business Manager
Angebote, Auftragstasche, Auftragsstatus, Kundenverwaltung
Angebotserstellung mit präziser Definition der Kosten
Lieferung und Rechnungsstellung
Nachkalkulation und Auswertung
Integration in den Produktionsworkflow: liefert alle administrativen Auftragsdaten und das komplette Prozessnetz an den Produktionsworkflow. Vordefinition von Ausschieß- und Falzschemata. Empfängt Produktionsdaten aus dem Prinect Workflow
Kundendatenverwaltung
Lager- und Materialwirtschaft
Automatische JDF-basierte Auftragsanlage
Vordefiniertes Ausschießschema automatisiert den Vorstufenworkflow
Online Produktionsrückmeldungen über Stati, Zeiten und Verbräuche
-> Minimiert den Aufwand für die Auftragsverfolgung

## Slide 29
Qualify
Prepare
Proofing
Farb-
einstellung
Rendering
Maschinen-
einstellung
Imposition
Kalkulation
Planung
Aus-
wertung
Über-
wachung
Prepress Manager
Signa Station
Pressroom Manager
Scheduler
Business Manager
Notes: Nach diesem Ausblick auf weitere Komponenten, mit denen wir den Prinect Workflow ausbauen können, haben wir uns einen recht umfangreichen Workflow zusammengebaut, der hier schon fast die Folie sprengt.
[KLICK] [KLICK] [KLICK] nächste Folie

## Slide 30
Prinect Prepress Manager
PDF Automation Pack
Prinect Renderer
ColorProof Pro
CIP4 Plate Remake
Prinect Signa Station
Prinect PDF Toolbox
Prinect Shooter
Prinect Pressroom Manager
Prinect MetaDimension
ColorProof Pro
CIP4 Plate Remake
Prinect Signa Station
Prinect PDF Toolbox
Prinect Shooter
Prinect Prepress Interface
Notes: [KLICK] Mit der Migration von MetaDimension und Prepress Interface zum Prepress Manager und Pressroom Manager profitieren Sie von der Automation, und Sie legen den Grundstein für weitere Bearbeitungsschritte und deren Integration.
[KLICK] Abschlussfolie

## Slide 31
Prinect Anwendertage, 8. und 9. November 2013
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Stefan Balmer, Detlef Freyer, Yvonne Müller, Cordula Völker